## Slide 1
Mengidentifikasi Masalah Melalui Gejala yang Muncul
Modul 10
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 2
PETA KEDUDUKAN KOMPETENSI
2
3
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringangnosis
Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan
an
Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan Text
Melakukan instalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network)
Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network)
Membuat desain sistem keamanan jaringan
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal
Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang sistem PC
Melakukan perbaikan periferal
Melakukan instalasi software
Melakukan perawatan PC
Melakukan instalasi sistem operasi berbasis graphical user interface (GUI) dan command line interface (CLI)
Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network)
Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar
Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC
Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan berbasis luas (Wide Area Network)
Mengadministrasi server dalam jaringan
Merancang bangun dan menganalisa Wide Area Network
Merancang web data base untuk content server
Lulus
Melakukan instalasi sistem operasi dasar
Menerapkan K 3 LH
Merakit Personal Komputer
Dasar Kejuruan
Level I ( Kelas X )
Level II ( Kelas XI )
Level III ( Kelas XII )
1
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringangnosis
Klik Disini
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 3: TUJUAN PEMBELAJARAN
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Peserta diklat mampu mengetahui jenis-jenis gangguan pada perangkat jaringan.
Peserta diklat mampu mengetetahui performance dan kondisi perangkat yang terhubung jaringan.
Notes: <number>

## Slide 4
Komputer yang terhubung jaringan sering kali mengalami gangguan kerusakan baik dari sisi hardware atau software. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna komputer yang terhubung dalam sistem jaringan.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 5
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada Jaringan komputer adalah:
Tegangan Listrik
Mati atau tidak berfungsinya komponen pada jaringan
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 6
Tegangan listrik dapat menyebabkan ganguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 7
Komputer yang kita gunakan sering mati mendadak karena sumber listrik mati dapat menyebabkan komputer yang kita gunakan akan cepat rusak. Sehingga akan mempengaruhi jaringan apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation maupun di komputer server.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 8
Dalam sistem jaringan LAN sering kita menyebut permasalahan yang menyebabkan seluruh atau sebagian jaringan terganggu disebut jaringan dalam kondisi down.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 9
Down dalam jaringan LAN lebih mudah diatasi karena kita dapat mendeteksi melalui indikator-indikator yang diperlihatkan oleh komponen jaringan antara lain :
  Server
  Workstation
  Hub/switch
  Network Interface Card (Kartu jaringan)
  Kabel dan konektor
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 10
Apabila komputer server mengalami kerusakan atau gangguan secara otomatis seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai pusat jaringan. Jadi apabila seluruh jaringan tidak dapat berfungsi berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada server
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SERVER
Notes: <number>

## Slide 11
Apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation berarti komputer yang digunakan tidak dapat masuk dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
WORKSTATION
Notes: <number>

## Slide 12
Apabila terjadi kerusakan pada Hub dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Apabila lampu indikator power Hub/switch mati berarti kemungkinan besar Hub tersebut rusak
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HUB/SWITCH
Notes: <number>

## Slide 13
Indikator yang dapat dilihat dalam kerusakan kartu jaringan adalah matinya lampu indikator yang terdapat pada kartu jaringan dan lampu indikator di Hub/switch saat komputer telah hidup dan konektifitas kabel dari kartu jaringan dan hub/switch telah baik
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
LAN CARD
Notes: <number>

## Slide 14
Jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
KABEL
Notes: <number>

## Slide 15
Gangguan atau kerusakan pada kabel UTP adalah lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau padaHub/switch. Hal tersebut dikarenakan konektor yang tidak terpasang dengan baik (longgar), susunan pengkabelan yang salah dan kabel putus.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
KABEL
Notes: <number>

## Slide 16
Kabel jenis coaxial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis kabel lainnya dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar (tidak konek), kabel short dan kabel terbuka resistor pada terminating conector.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 17
Kabel UTP Straight
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Notes: <number>

## Slide 18
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 19
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 20
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 21
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 22
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 23
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 24
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 25
Ket :
Aktif
Tidak aktif
Kabel UTP Straight
Notes: <number>

## Slide 26
SOAL
Sebutkan peralatan vital yang harus dimiliki untuk membangun sebuah jaringan beserta fungsinya masing-masing dalam jaringan tersebut!
Sebutkan dan jelaskan topologi fisik jaringan yang ada minimal 2 buah serta keuntungan dan kerugiannya!
Dalam Jaringan apakah perlu dilakukan perawatan? Kalau perlu berapa jangka waktu perawatannya? Mengapa harus dilakukan perawatan? Pada bagian apa saja?
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 27: Menganalisa Gejala Kerusakan
Modul 10
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 28: TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta diklat mampu mengklasifikasi permasalahan pada pengoperasian LAN
Peserta diklat mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan yang ada pada hardware.
Peserta diklat mampu mengidentifikasi masing-masing jenis permasalahan yang ada pada software.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 29
Permasalahan yang sering muncul baik dalam pemasangan maupun setelah pemasangan jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi atas:
  Kerusakan atau kesalahan Hardware
  Kesalahan software
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 30
Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah pada Network Interface Card (kartu jaringan), pengkabelan dan konektor.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 31
Secara software untuk mengetahui bahwa kartu jaringan telah bekerja atau aktif dapat dilihat pada :
  Klik Start > setting >klik Control Panel
  Pilih icon system double klik pilih menu Device Manager
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 32
Permasalahan pada Kabel Jenis Thin Coax.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 33
Kabel Terbuka (open). Kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi putusnya kabel dalam jaringan yangmenyebabkan kabel tidak dapat menghantarkan data.
Konektor longgar (tidak terhubung). Kondisi ini terjadi pada koneksi antar kartu jaringan dengan konektor kabel.
Kabel short. Kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi kabel yang hubung singkat dalam jaringan.
Resistor pada terminating Connector
Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor
Longgar pada male connector
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 34
Permasalahan pada kabel jenis Thin Coax
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 35
Pengecekan kerusakan kabel UTP dapat dengan mudah diketahui. Seperti dalam gambar berikut:
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 36
Keterangan gambar:
Konektor longgar (tidak terhubung)
Kabel short
Kabel terbuka (open)
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 37
Permasalahan yang sering muncul pada bagian software ini pada umumnya bisa dikelompokkan :
Kesalahan setting konfigurasi jaringan
Kesalahan Protocol yang digunakan
Kesalahan pengalamatan IP.
Kesalahan Indentifikasi Client dan server komputer
Kesalahan Service Network (file and print sharing)
Kesalahan Security System
Kerusakan file program, sehingga perlu di update
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 38
Untuk dapat melakukan perbaikan dalam kesalahan-kesalahan software tersebut dapat dilakukan dengan setting ulang software sesuai dengan ketentuan dalam jaringan tersebut.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 39
Berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi networking:
Tidak bisa Login dalam jaringan
Tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network
Tidak bisa sharing files atau printer
Tidak bisa install network adapter
Komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 40: SOAL
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Apakah ada kesamaan dan perbedaan fungsi antara HUB, Repeater, Bridge, dan Router dalam jaringan?
Apa yang dimaksud dengan protokol dalam jaringan IPX dan TCP/IP?
Apa yang dimaksud dengan jaringan peer to peer dan peer to server (client server) apa keuntungan dari masing-masing ?
Notes: <number>

## Slide 41
Mengisolasi Permasalahan
Modul 10
Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 42: TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan agar tidak mengganggu keseluruhan sistem
Peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan dari sisi hardware
Peserta diklat mampu mengisolasi permasalahan perangkat jaringan dari sisi software
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 43
Mengisolasi permasalahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang berakibat lebih fatal dalam jaringan. Hal ini dilakukan agar jaringan dapat berfungsi secara baik dan normal kembali.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 44
Pengisolasian permasalahan secara Hardware
mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan
mengisolasi permasalahan pengkabelan dan konektor
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 45
Pengisolasaian Protocol yang digunakan harus ditentukan pada saat instalasi software Kartu jaringan. Seperti pada contoh penggunakanprotocol TCP/IP.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
HARDWARE
Notes: <number>

## Slide 46
Kesalahan pengalamatan IP.
Kesalahan Identifikasi workgrup
Kesalahan Service Network (file and print sharing)
Kerusakan file program, sehingga perlu di update
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 47
Untuk dapat melakukan perbaikan dalam kesalahan-kesalahan software tersebut dapat dilakukan dengan setting ulang software sesuai dengan ketentuan dalam jaringan
Berikut beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi networking:
Tidak bisa Login dalam jaringan
Tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network
Tidak bisa sharing files atau printer.
Tidak bisa install network adapter
Komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita.
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 48
Langkah Melakukan Sharing Printer
Start setting printer
Pilih printer yang akan di sharing
Option pilihan sharing printer
1
2
3
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
SOFTWARE
Notes: <number>

## Slide 49
Pengisolasian dan pengecekan kesalahan harus dilakukan satu persatu dengan teliti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan padajaringan tersebut diantaranya pemberian nomor IP dan subnetmaskpada protocol yang digunakan, nama Workgroup dan sebagainyasehingga didapatkan koneksi jaringan yang sempurna
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 50: SOAL
Bagaimana penanganan pengisolasian kerusakan pada jaringan dengan topologi Bus dan pengaruhnya terhadap topologi tersebut.
Bagaimana penanganan pengisolasian kerusakan pada jaringan dengan topologi Star dan pengaruhnya terhadap sistem jaringan tersebut.
Menurut anda lebih mudah pengisolasian pada jaringan pada topologi star atau topologi Bus? Apa kemudahannya?
Pada saat isolasi permasalahan secara software hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mengapa?
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
Notes: <number>

## Slide 51: DAFTAR PUSTAKA
Dikmenjur. 2004. Mendiagnosis Permasalahan Pengoperasian PC Yang Tersambung Jaringan. Modul TKJ. Jakarta
Modul 10 Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan
DEPAN
Notes: <number>

## Slide 52
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
DEPAN
Notes: <number>